1. Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

2. Cihaz dikey tek kapılı, kullanılabilir hacmi de en az 250 litre olmalıdır.

3. Cihazın dış ölçüleri G:60 x D: 66 x Y:185 cm olmalıdır.

4. Cihazın sıcaklık kontrolü, -15 / -45°C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır.

5. Cihaz, +15°C /+30°C ortam sıcaklığında çalışabilen kompresöre sahip olmalıdır.

6. Cihazın dışı galvanize çelik üzeri elektrostatik toz boyalı olmalı ve kullanılır hacim kolay temizlenebilir ABS(plastik) olmalıdır. İç haznesi plastik olmayan cihazlarlar teklif edilmemelidir

7. Cihazın sıcaklık kontrol paneli dokunmatik tuşlu ve dijital olmalıdır.

8. Cihazın ısı kontrol paneli 0,1°C hassasiyet ile çalışmalıdır.

9. Cihazın soğutması statik olmalıdır ve evaporatör raftan soğutma yapmalıdır

10. Cihazın toplam 7 bölmesi olmalı , bu bölmelerin 2 tanesi aç-kapa kapaklı diğer 5 gözü de çekmeceli olmalıdır

11. Cihaz güvenli kullanım için kilitlenebilir olmalıdır.

12. Cihaz düşük ve yüksek sıcaklıklarda, sıcaklık sensör hatasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonuna sahip olmalıdır.

13. Cihazda oluşan son 9 alarm kod kaydının kontrol paneli üzerinden gösterimi yapılabilmelidir

14. Cihaz poliüretan enjekte edilmiş blok kapı sistemine sahip olmalıdır.

15. Cihazda R290 HC ( Hidrokarbon ) soğutucu akışkan gaz ile düşük enerji tüketimi sağlanmalıdır

16. Cihaz düşük enerji tüketimli, sessiz ve sarsıntısız çalışan hermetik hava soğutmalı kompresöre sahip olmalıdır

17. Cihazın 2 adet ön rotil ayarlanabilir ayağı olmalıdır.

18. Cihazın enerji tasarrufu sağlaması ve ısı kayıplarının en aza indirilmesini sağlayan 80 mm. kalınlıktaki poliüretan izolasyona sahip olması gerekmektedir.

19. Cihazın 2 yıl servis garantisi olmalıdır.

20. Cihaz yerli üretim olmalıdır. İthal ürünler teklif edilmemelidir