VTS-258 -60/-86°C ULTRA DİKEY DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAME

1- Cihaz ± 1°C  hassasiyetle -60°C ile -86°C  arasında ayarlanabilir çalışma aralığına sahip olmalıdır.

2- Cihaz, göz hizasında konumlu ve şifre korumalı LCD mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazına sahip olmalıdır.

3- Cihaz, 220-240 VAC / 50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

4- Cihaz, 2 bölmeli izolasyonlu iç kapaklara sahip olmalıdır.

5- Cihazın LCD mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazı göz hizasında ve geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

6- Cihaza yetkisiz kişilerin erişimini sınırlandıran dijital şifre sistemi mevcut olmalıdır.

7- Cihazın LCD mikroişlemcisi, 36.000 sıcaklık verisi yani 15 dakikada bir sıcaklık kaydı alındığında en az 1 yıl, veri

saklama kapasitesine sahip olmalı, sıcaklık veri kayıtlarının bilgisayara aktarımı için USB çıkışı bulunmalıdır.

8- Cihazın LCD mikroişlemci ekranında son 100 sıcaklık verisi grafiksel olarak sergilenebilmelidir.

9- Cihaz, düşük & yüksek sıcaklık, sıcaklık sensör arızası, kapı açık, elektrik kesintisinde, düşük yedek pil seviyesinde

devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonlarına sahip olmalıdır.

10- Cihaz, alarm fonksiyonlarının kontrolü için alarm test butonuna sahip olmalıdır.

11- Cihaz, güç kesintisinde kendinden şarj olabilen, 50 saat alarm ve mikroişlemcinin aktif çalışmasını sağlayan yedek

pil sistemine sahip olmalıdır.

12- Cihaz, enerji tasarruflu, uzun ömürlü ve soğuk ışık veren LED aydınlatma sistemine sahip olmalıdır.

13- Cihaz, manuel defrost sistemine sahip olmalıdır.

14- Cihazın iç hücresi, paslanmaz çelik yuvarlatılmış köşe hatlarına sahip olmalıdır.

15- Cihaz, yüksekliği ayarlanabilir 5 adet paslanmaz çelik raf sistemine sahip olmalıdır.

16- Cihazın dış gövdesi elektrostatik boyalı galvanize çelik olmalıdır.

17- Cihaz, sarsıntısız, 60 dB(A)’den düşük çalışma ses seviyesine sahip olmalıdır.

18- Cihaz, kaskad soğutma sistemine sahip çift kompresörle -86°C’ye kadar soğutma yapabilmelidir.

19- Cihazın soğutma sisteminde, enerji tasarruflu ve çevreye zarar vermeyen Hidrokarbon (HC) soğutucu akışkan gaz

kullanılmalıdır.

20- Cihaz, iki tanesi kilitli dört adet tekerlek sistemine sahip olmalıdır.

21- Cihaz, yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş 80 mm. kalınlığa sahip HCFC free C-PENTANE poliüretan malzemeden

imal edilmiş olmalıdır.

22- Cihaz, kilitlenebilir dış kapı sistemine sahip olmalıdır.

23- Cihaz, otomatik basınç dengeleyici sisteme sahip olmalıdır.

24- Cihaz, 253 litre bürüt 219 litre net hacimli olmalıdır.

25- Cihaz, 138 litre bürüt, 122 litre net ağırlığa sahip olmalıdır.

26- Cihazın iç ölçüleri 435x380x1420 mm. olmalıdır.

27- Cihazın dış ölçüsü 600x643x2.060 mm. olmalıdır.

28- Cihaza, sipariş aşamasında opsiyonel 7 günlük dairesel sıcaklık kaydedicisi takılabilmelidir.

29- Cihaza, sipariş aşamasında opsiyonel harici prob giriş deliği bulunması istenebilmelidir.

30- Cihaz, opsiyonel karton kutular ve paslanmaz çelik depolama rack sistemine sahip olmalıdır.

31- Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl, ücretsiz ; 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

32- Üretici firma ISO 9001, 13.485, OHSAS 18.001:2008, ISO 14.001:2004 Kalite Yönetim Sistemlerine sahip olmalıdır.

33- Cihaz, CE sertifikasına sahip olmalıdır.

34- İthalatçı firma TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik belgesine ve ISO 13.485 Kalite Yönetim Sistemine sahip olmalıdır.

DT DUYGU TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kartaltepe Mah.Terakki Cad.No:23 BAKIRKÖY-İST

Mail:info@duyguticaret.com.tr

Web: www.duyguticaret.com.tr

Tel: 0212 638 40 13-553 72 72