- Trombosit ajitatörlerin konulacağı 5 adet çekmecesi olmalıdır.

- Trombosit ajitatörün her rafı 6 adet aferez saklama kapasitesine sahip olmalıdır.

- Trombosit ajitatörü dakikada 60 vuruş gerçekleştirmelidir.

- Trombosit ajitatörü  çok sessiz çalışmaktadır.

- Trombosit ajitatörü  yumuşak ajitasyon yapmalıdır .

- Trombosit ajitatörü  sağlam ve esnek bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

- Trombosit ajitatörü  modern paslanmaz çelik raf sistemine sahip olmadır.

- Trombosit ajitatöründe kolay kayan ve gürültüyü azaltan özel tasarlanmış plastik kenarlar bulunmalıdır.

- Trombosit ajitatörü  yaklaşık (+/- 5) 15 kg olmalıdır

- Trombosit ajitatörü  yerli üretim olmalıdır.

- Trombosit ajitatörü  2 yıl garantili ve TSE,İSO ve Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.

.