- Cihaz 220 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

- Cihaz, 0/+10°C çalışma aralığında istenilen sıcaklık değerlerine 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

- Cihazın iç hücresi yapısı kolay temizlenebilir ABS malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihazın dış gövdesi galvanize çelik üzeri elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

- Hücre içerisinde 5 adet plastik kaplamalı çelik tel raf bulunmalı ve rafların yüksekliği kullanıcının isteğine göre ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, evaporatör verimliliğini korumak için otomatik defrost sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın kontrol sistemi kullanım kolaylığı açısından üst tarafta yer almalıdır.

- Cihazın kabin içi sıcaklık değeri 0,1°C hassasiyetle ayarlanabilmelidir.

- Cihazın dijital mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı dokunmatik tuşlara sahip olmalıdır.

- Cihaz, soğuk ışık veren, uzun ömürlü ve enerji tasarruflu kabin içi LED aydınlatma sistemine sahip olmalı,  iç aydınlatma fonksiyonu kontrol panelinden tek tuş ile kontrol edilebilmelidir.

- Cihazın sıcaklık sensörleri 0,5≤ ölçüm hassasiyetine sahip olmalıdır.

- Cihaz, hücre içinde ±1,5°C eşit ısı dağılımını sağlayan fanlı soğutma sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın alarm sistemi ; alt ve üst sıcaklık limitleri aşıldığında, kapı açık kaldığında ve sıcaklık sensör arızasında sesli ve görsel olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz, kolay temizlenebilir ve çıkarılabilir manyetik kapı contasına sahip olmalıdır.

- Cihaz, mükemmel ısı izolasyonu sağlayabilmesi için içerisine poliüretan enjekte edilmiş blok kapılı olmalıdır.

- Cihazın kapısı kilitlenebilir olmalıdır.

- Cihaz, çevre dostu HCFC içermeyen, yüksek yoğunlukla enjekte edilmiş C-PENTANE 40 mm. poliüretan izolasyon duvarlarına sahip olmalıdır.

- Cihaz, servis kolaylığı ve soğutma verimliliği sağlayan aşağıda konumlandırılmış soğutma grubuna sahip olmalıdır.

- Cihaz, CFC içermeyen R134a soğutucu akışkan gaz ile çalışan termal korumalı, sessiz ve titreşimsiz hermetik tip kompresöre sahip olmalıdır.

- Cihaz, maksimum +43ºC %65 nem ortam sıcaklığına kadar çalışabilmelidir.

- Cihaz, kolay hareket kabiliyeti için tek yönlü mini tekerlek sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın iç hacmi bürüt 390 litre olmalıdır.

- Cihazın dış ölçüleri, 590x620x1885 mm. ; iç ölçüleri 510x470x1575 mm olmalıdır.

- Cihaz firma üretim, tasarım, işçilik ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz ; 10 yıl ücreti mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihaza ait CE belgesi mevcut olmalıdır.

- Üretici firma ISO 9001, ISO 13.485, TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik belgelerine sahip olmalıdır.