- Net kullanılabilir hacim 3 litre olmalıdır.

- Üstten yüklemeli olmalıdır.

- El ve omuzda taşınabilir olmalıdır.

- Soğuk zincir bozulmadan aşı, ilaç, kan ve organ taşıma amaçlı üretilmiş olmalıdır.

- Poliüretan izolasyon ve buz aküleri sayesinde uzun süre ısı koruması sağlayabilmelidir.

- Kapağın içinde buz akülerinin yerleştirilmesini sağlayan tepsi mevcut olmalıdır.

- Nakil kabının iç bölümünde opsiyonel sıcaklık veri kaydedici yerleşim yuvası mevcut olmalıdır.

- -40°C ve +100°C arası uzun uzun süreli kullanıma uygun olmalıdır.

- Çift cidarlı, arasında FCKW-Free poliüretan köpük olmalıdır.

- Darbeye dayanıklı Polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

- Üstten kapaklı olup, gövdeye menteşe ile monte edilmiş olmalıdır.

- Kapak üstünde sevk adres etiket yuvası mevcut olmalıdır.

- Önde kelepçe kilit mevcut olmalıdır.

- Bulaşık makinesinde yıkanabilmelidir.

- Geri dönüşümlü doğa dostu olmalıdır.

- İç ölçüler  11 x 16 x 19 olmalıdır.

- Ağırlık 3 kg olmalıdır.

- Yerli üretim ve 2 yıl garantili olmalıdır.