- Net kullanılabilir hacmi 8 litre olmalıdır.

- Duvarları çift cidarlı olmalı ve arasında CFC Free poliüretan köpük olmalıdır.

- Darbeye dayanıklı polipropilen (PP/C) hammaddeden üretilmiş olmalıdır.

- Üstten kapaklı olup gövdeye menteşe ile monte edilmiş ve kilitlenebilmelidir.

- Elde ve omuzda rahatlıkla taşınabilmesi için askı sistemi olmalıdır.

- 4 adet buz aküsü ile iç bölme sıcaklığını +2 / +8°C aralığında tutulabilmelidir.

- İki adet plastik seperatör sayesinde iç bölmede üç adet bölme oluşmalı, her iki yandaki ara bölmelere buz aküleri yerleştirilmek suretiyle nakil edilen ürünlerle buz akülerinin direk teması önlenmiş olmalıdır.

- Üzerine portatif iç kapak kapatılıp içeriğin uzun süre soğuk kalması sağlanmalıdır.

- Bu aküleri tam doluyken ki ağırlığı 3,25 kg. olmalıdır.

- Talep edilmesi durumunda iç sıcaklığın anlık olarak takip edilebilmesini sağlayan opsiyonel dijital termometre monte edilebilmelidir

- İç ölçüler 30 x 20 x 18 cm olmalıdır.

- Buz aküsüz ağırlığı 3 kg olmalıdır.

- Yerli üretim ve 2 yıl garantili olmalıdır.