- Hortum kapama cihazı radyo frekansı ile çalışmalıdır.

- Hortum kapama cihazı EEC standartlarına uygun olarak üretilmiş olmaldır.

- Hortum kapama cihazı kapatma işlemini 1,5 saniyede gerçekleştirmelidir.

- Hortum kapama cihazının boyutları 22 x 20 x 12 cm ölçülerinde olmalı ve taşınabilir olması için ağırlığı 5 kilogramdan fazla olmamalıdır.

- Hortum kapama cihazının RF çıkışı maksimum 100 watt olmalıdır.

- Hortum kapama cihazının otomatik sensörü bulunmalıdır.

- Hortum kapama cihazının kıvılcım önleme sistemi bulunmalıdır.

- Hortum kapama cihazı aşırı ısınmaya karşı korumalı olmalıdır.

- Hortum kapama cihazı kapatma işlemi hazır olduğunda ve kapatma işlemi tamamlandığında kullanıcı uyarı ekranından bu işlemleri görebilmelidir.

- Hortum kapama cihazı masa üstü kullanımına uygun olmalıdır.

- Hortum kapama cihazının paneli parlak ekran olmalıdır.

- Hortum kapama cihazı 2 yıl garantili olmalıdır.

.