- Kan Alma Çalkalama Cihazı kanı homojen bir şekilde almalı ve pıhtılaşma oluşmaması için hassas bir şekilde çalkalama yapmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı otomatik dara alma özelliğine sahip olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı elektrik ve batarya ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazının bataryası elektrik kesildiğinde otomatik olarak batarya moduna geçmeli ve en az 8-9 saate kadar çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı doğruluk derecesi ≤ %1  sapma ile çalışmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı kan alma işlemini bitirdikten sonra kan torbası hortumlarını düzgün bir şekilde kapatmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazında batarya zayıf olduğunda görsel ve işitsel olarak uyarı vermelidir.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı akış oranı 20 ml/dakika veya > 180 ml/dakika aralığında olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı dakikada 12-14 arası çalkalama yapmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazının toplam 999 ml. maksimum kan alma hacmi olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı 28 x 27 x 25 boyutlarında olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazının ağırlığı 5 kg olmalıdır.

- Kan Alma Çalkalama Cihazı 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.