- Plazma Tav Cihazı, -18°C -80°C ’de dondurulmuş plazma torbalarının 37 derece kısa süre içerisinde eritebilir olmalıdır

- Plazma Tav Cihazının sepet tertibatı ve havuz bölümü paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır

- Plazma Tav Cihazının sepeti Taze Donmuş Plazma torbalarını alabilecek özellikte olmalıdır

- Plazma Tav Cihazının içerisindeki distile veya deiyonize suyun kolaylıkla boşaltılmasını sağlayacak vana sistemi bulunmalıdır.

- Dijital sıcaklık kontrolü ile havuzun içindeki  ısı kontrolü yapılabilmelidir.

- Eritme işlemi başladıktan sonra havuz bölümünün ısısı düşük ve yüksek ısıda  alarm vermelidir.

- Donmuş plazmanın eritilmesi için gereken zamanın dakika cinsinden kontrol paneli üzerinden ayarlanabilmesi gerekmektedir.

- Plazma Tav cihazı 6 adet random veya 6 adet aferezis taze donmuş plazma torbasını tav edebilmelidir.

- Plazma Tav cihazının Ağırlığı 9 kg, ölçüleri de 25x31x32 cm olmalıdır.

- Plazma  Tav cihazı tezgahüstü kullanıma uygun olmalıdır.

- Plazma  Tav cihazının tank kapasitesi 12 litre olmalıdır.

- Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl garantili olmalıdır