- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Cihazın hacmi net 260 lt olmalıdır.

- Cihaz  60 cm x 60 cm x 178 cm ölçülerinde olmalıdır.

- Cihazın mikroişlemci sıcaklık kontrol cihazı, +2 / +8°C aralığında kullanıcı tarafından istenilen sıcaklık değerlerine ayarlanabilir olmalıdır. Cihazın fabrika çalışma set değeri  +4°C olarak ayarlanmış olmalıdır.

- Cihaz, +15°C /+30°C ortam sıcaklığında çalışabilen kompresöre sahip olmalıdır.

- Cihazın kabin içi aydınlatması floresan lamba ile sağlanmalıdır.

- Cihazda kullanılan mikro işlemcili termometre termostatın parlak DİJİTAL ekran olmalıdır.

- Cihazın mikro işlemcili dijital termometre termostatı 0,1ya da 0,5 hassasiyetle okuma yapabilmeli kullanıcı bunu DIJITAL ekrandan kendisi de ayarlayabilmelidir.

- Cihazın dışı elektrostatik boyalı sacdan üretilmiş olmalı ve kullanılır hacim PVC(plastik) olmalıdır.

- Cihazın içerisinde plastik kaplamalı 4 adet tel raf bulunmalı cihazın rafları kullanıcının isteğine göre ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır

- Cihaz karlanma yapmayı engelleyen otomatik defrost sistemine sahip olması gerekmektedir.

- Cihazın termometresi üst tarafta kullanıcının rahat görebileceği bir yerde olmalıdır

- Cihazın alarm sistemi;Alt ve üst limit sıcaklıklar aşıldığında kullanıcıyı sesli olarak uyarmalıdır.

- Cihaz cam kapaklı olmalıdır.

- Cihazın kapısı kilitlenebilir özellikte olmalı ve en az iki anahtar verilmelidir.

- Cihaz gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi OZONA zararlı CFC içermemelidir.

- Cihazın kolay ayarlanabilmesi için 2 adet ön rotil ayak, 2 adet de arka tarafında hareketi kolaylaştıran silindir tekerlek bulunmalıdır.

- Cihaz firma üretim, tasarım, ve servisten kaynaklanan montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihazın ISO 9001:2008, Sanayi Ticaret Bakanlığı Garanti ve Hizmet Yeterlilik belgeleri bulunmalıdır.

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.

.