UGUR UBM 60 BUZ MAKİNESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz 230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır.

2-Cihazın Buz yapma kapasitesi günlük 40-45 kg olmalıdır.

3.Cihazın dışı paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır

4.Cihazda şebeke suyuna bağlanması için giriş ve şamandıra sistemi bulunmalıdır

5.Cihazın buzları yaptıktan sonra 20 kg buzu haznesinde toplayabilmelidir

6.Buz tipi ortası delik parmak buz şeklinde olmalıdır

7.Cihazın 2 yıl garantisi olmalı 10 yıl da ücret karşılığı yedek parça temini ve tamiri olmalıdır

8.Türk malı olmalı CE belgesi bulunmalıdır

9-Bir seferde en az 32 adet buz yapabilmelidir.

10-Yaptığı buzların ağırlığı en az 20-25 gr. olmalıdır

11-Cihaz R134a gaz ile çalışmalıdır